## Slide 1
分子動力学法(3) 実装と高速化の詳細
シミュレーション工学
慶應義塾大学大学院理工学研究科基礎理工学専攻物理情報専修
渡辺宙志

## Slide 2
はじめに
分子動力学法の実装
分子動力学法には様々な種類がある
短距離古典分子動力学法のコードは比較的単純
本講義の目的
効率の良いコードの実装には、ハードウェアの理解が必須であることを知る
単純なコードであっても、計算機の性能を引き出すのは面倒であることを知る

## Slide 3
分子動力学法の概要
運動方程式を数値積分する
原子の初期配置と初期速度を決める
原子の位置を更新
原子間に働く力(力積)を計算し、運動量を更新
2.3.のステップを繰り返す

## Slide 4
分子動力学法の概要
物体の加速度は
物体に働く力に比例する
物体に働く力の分類
外力
原子間力
重力
外場による振動など
多体力
二体力
ファンデルワールス力
バネなど
曲げ弾性など

## Slide 5
分子動力学法の概要
原子間力の起源：原子や電子の量子力学的な相互作用
電子状態を真面目に計算する
→第一原理計算(ab initio calculation)
第一原理計算で力を計算して原子を動かす
→第一原理MD (ab initio MD, Car-Parrinello method)
※ 電子状態は密度汎関数理論(Density Functional Theory, DFT)で計算する

## Slide 6
分子動力学法の概要
毎回電子状態を解くのは大変なのでモデル化
距離だけの関数で表現
多体力
二体力
原子の位置関係で表現
電子状態を解かず、原子の位置関係による経験的な
ポテンシャルで計算する方法を古典分子動力学法と呼ぶ

## Slide 7
分子動力学法の概要
短距離力
距離が離れると急速に弱くなる力
ファンデルワールス力など
一定距離(カットオフ距離)で力の計算を打ち切る
Bookkeeping法などで計算コストを落とす(後述)
長距離力
離れた距離でも力が及ぶ
クーロン力や重力など
周期的境界条件の扱いに工夫が必要(Ewald和等)
多重極展開などで計算コストを落とす

## Slide 8
粒子法と分子動力学法
物体にかかる力を計算
→ラグランジュ描像
分子シミュレーション
格子シミュレーション
固定された空間で計算
→オイラー描像
ニュートンの運動方程式
ナビエ・ストークス方程式等

## Slide 9
粒子法と分子動力学法
粒子法
格子法
支配方程式を固定した格子上で離散化して解く
支配方程式を流れに沿って動く参照点上で離散化して解く
SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics)
MPS (Moving Particle Semi-implicit)
粒子法と分子動力学法は扱う支配方程式が異なる

## Slide 10
分子動力学法の概要のまとめ
分子動力学法(Molecular Dynamics method, MD)は、原子に働く力を計算し、運動方程式を数値積分することで時間発展させる手法
原子のまわりの電子状態を真面目に解くのが第一原理MD、経験ポテンシャルで代用するのが古典MD
経験ポテンシャルを使う場合、力が遠距離まで届く場合と近距離で減衰する場合で扱いが大きく異る
粒子法と分子動力学法は数値計算手法としての性質は似ているが、解いている支配方程式が異なる

## Slide 11
実装の基礎
簡単のため、二体相互作用のみを考える
運動を支配するハミルトニアンは以下の通り

## Slide 12
実装の基礎
位置の時間発展は簡単
まとめてベクトル形式で

## Slide 13
計算機の仕組み
メモリからデータと命令を取ってきて
演算機に投げ
演算結果をメモリに書き戻す
計算機とは
装置のこと
CPU
メモリ
演算機
データ
演算結果
近年の計算機はメモリ転送がボトルネック
メモリ転送